## Slide 1: A vascsoport

## Slide 2: Elemei és tulajdonságai
Vas
Kobalt
Nikkel
Nagy sűrűség
Nehézfémek
Olvadáspontjuk magas
Ferromágnesesség

## Slide 3: A vas
ezüstfehér,
fémes fényű
viszonylag lágy fém.
az elektromosságot és a hőt jól vezeti
tiszta állapotban jól nyújtható, alakítható
nedves levegőn rozsdásodik, rozsdaréteg laza, lyukacsos szerkezetű, a vastárgy teljesen elpusztulhat, korrodálódhat

## Slide 4: Kémiai tulajdonságai:
1.
égő csillagszóróhoz hasonló a vaspor a lángban
4 Fe + 3 O2 = 2 Fe2O3
2.
Vaspor+kénpor hevítés
Fe + S = FeS
3.
híg savakban (HCl, H2SO4) hidrogénfejlődés közben oldódik
Fe + HCl =
Fe + H2SO4 =
Az oldatot a Fe2+-ionok zöld színűre festik.
A levegő oxigénje hatására az oldat megsárgul.
  A sárga színt a Fe3+-ionok okozzák.

## Slide 5: Kémiai tulajdonságai:
3. A tömény, oxidáló hatású savak a vas felületét passziválják (pl. a kénsav).
4.
Lavoisier : a víz a hidrogén oxidja
A vas redukálja a vizet
4Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2

## Slide 6: Előfordulás:
1. A növényekben fontos szerepet játszik a klorofill előállításában.
2.
A gerincesek szervezetében
– így az emberében is –
a vas a vér hemoglobinjában található.
Hiánya vérszegénységet okozhat.

## Slide 7: Előállítása: VASGYÁRTÁS
Ércei:
a mágnesvasérc (magnetit)
a vörösvasérc (hematit)
a barnavasérc (limonit)
vaspát (sziderit)
A vasgyártás lényege :
az ércek redukálószerrel (C, CO)
történő redukciója.
A nyersvas előállítása a nagyolvasztóban történik.

## Slide 8: VASGYÁRTÁS
Anyagai:
a) a vasérc, b) a koksz, c) és a salakképző anyagok.
Segédanyag: a levegő.
A vasgyártás kémiai folyamatai:
1. A koksz égése: C+O2=CO2
2. A szén-dioxid redukciója:CO2 + C = 2CO
3. A szén-monoxid redukálja a vas-oxidot:
Fe2O3 +3CO = 2 Fe + 3 CO2
4. Az izzó szén is redukálja a vas-oxidot:
Fe2O3 +3C = 2 Fe + 3 CO
A megolvadt nyersvas a kohó aljába folyik.

## Slide 9: VASGYÁRTÁS
A nyersvas
3–4 tömeg% szenet tartalmaz
kemény
rideg anyag
nem kovácsolható
nem hegeszthető
Szennyezései: C, P, Si, S

## Slide 10: VASGYÁRTÁS videó
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rV5i9OOKcFU
http://www.m79.eoldal.hu/cikkek/kemia-/vasgyartas.html

## Slide 11: Az acélgyártás
nyersanyaga a nyersvas
terméke az acél , mely széntartalma 0,5–1,7 tömeg% között változik
Az acélgyártás lényege :
a nyersvas széntartalmának csökkentése
Az LD-konverteres eljárásnál:
az olvadt nyersvason oxigént fúvatnak keresztül, mely a felesleges széntartalmat szén-dioxiddá alakítja
az oxigén az egyéb szennyezéseket is oxidálja, amelyekből salak keletkezik

## Slide 12: rozsdamentes acél
krómot és nikkelt tartalmaz
evőeszközöket és az edényeket gyakran ilyen acélból készítik
az alacsony széntartalmú acélt az autók karosszériájába építik be
a volfrámot tartalmazó acél hőálló, ezért lökhajtásos motorokban használják

## Slide 13: korrozióvédelem
1. csoport
Felületvédelem
2. csoport
Korrózióálló ötvözetek készítése
nagyon költséges

## Slide 14: Felületvédelem
Passzív korrozióvédelem
1. Mázolás, lakkozás
Olajfestés
2. Zománcozás
Szilikátbevonat
Pl. zománcozott edények
3. Fémbevonat készítése
Ón és nikkel alkalmazása

## Slide 15: Felületvédelem
Aktív korrozióvédelem
A védőhatás nem szűnik meg a bevonat megsérülésével
Pl.Vas cinkkel való bevonása: horganyozott bádog